UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN COLECTAREA DATELOR EXPERIMENTALE

I. OBIECTIVE

- Familiarizarea cu modul de control al osciloscopului cu ajutorul calculatorului.

- Familiarizarea cu modalitatea de colectare a datelor experimentale în format electronic.

- Realizarea unui referat cu rezultatele experimentale în format electronic.

II. COMPONENTE (I APARATUR(

Se folosesc:

- montajul experimental  „Comparatoare cu AO cu reacţie pozitivă”,

- surs( dubl( de tensiune continu( stabilizat(,

- generator de semnale,

- voltmetru de cc,

- osciloscop cu dou( canale,

- calculator personal pe care este instalat software-ul pentru osciloscop sp107e  (scope), sx-metro.

III. EXPERIMENTARE ŞI REZULTATE

Prezentaţi rezultatele experimentale într – un document Word.

1.  Comparator inversor cu RP

1.1. CSTV

Experimentare

Se construie(te schema din Fig. 1.

- V+=+12V, V- = -12V de la sursa dubl( de tensiune continu( stabilizat(

- VREF se m(soar( cu un voltmetru de c.c. (i se regleaz( din P la VREF=0V.

- [V], [Hz] de la generatorul de semnale.

- Se vizualizeaz( vI(t) (i vO(t) cu osciloscopul calibrat, (n modul de lucru Y-t.

- Se vizualizeaz( CSTV vO(vI) cu osciloscopul (n modul de lucru Y-X, pe intr(rile X (i Y ale osciloscopului aplic(nd tensiunile vI, respectiv vO.

- Se modific( amplitudinea tensiunii vI la 1V.

- Se vizualizeaz( vI(t) (i vO(t) cu osciloscopul calibrat (n modul de lucru Y-t.

Rezultate

- vI(t) (i vO(t) pentru amplitudinea vI de 8V (i de 1V.

- CSTV, vO(vI) c(nd  vI are amplitudinea de 8V.

- Care sunt valorile tensiunilor de prag VPH (i VPL (i a tensiunilor de ie(ire VOH (i VOL.

- Care este l((imea histerezisului V =VPH-VPL?

1.2. Efectele modific(rii VREF

Experimentare

- Se readuce alimentarea circuitului la V+=+12V ; V-  = -12V.

- Se ac(ioneaz( P p(n( c(nd VREF=3V

- Se vizualizeaz(  vI(t) (i vO(t), apoi vO(vI).

- Se vizualizeaz(  vI(t) (i vO(t), apoi vO(vI) (i pentru VREF= -3V.

Rezultate

- vI(t),  vO(t),  vO(vI) pentru VREF=4V (i pentru VREF= -4V

- Care sunt valorile tensiunilor de prag VPL (i VPH? Depind aceste valori de VREF?

- S-a modificat l((imea histerezisului fa(( de situa(ia cu acelea(i tensiuni de alimentare (i VREF=0V?

- Modificarea VREF duce la translatarea histerezisului dup( axa …

2. Comparator neinversor cu RP

Experimentare

Se construie(te schema din Fig. 2.

- Se alimenteaz( montajul cu tensiunea diferen(ial(: V+=+12V , V- = -12V.

- Se pune VREF=0V prin legarea intr(rii inversoare la mas(.

- vI este tensiunea sinusoidal( cu amplitudinea de 8V (i frecven(a de 200Hz de la generatorul de semnale.

- Cu osciloscopul calibrat se vizualizeaz( vI(t) (i vO(t), apoi CSTV vO(vI).

Rezultate

- vI(t),  vO(t)

- CSTV

- Compara(i CSTV cu cea ob(inut( pentru comparatorul inversor cu RP, pentru acelea(i valori ale tensiunilor de alimentare (i de referin((, (paragraful 1) din punct de vedere al valorilor tensiunilor de ie(ire, tensiunilor de prag, sensului de parcurgere al histerezisului.